PROVOZNÍ INSTRUKCE

WARNING: JE VELICE NEBEZPEČNÉ MĚNIT NASTAVENÍ BUDÍKU BĚHEM JÍZDY S OHLEDEM NA VAŠÍ BEZPEČNOST A TAKÉ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU, PROSÍME O JAKÉKOLIV ZMĚNY NASTAVENÍ PŘED JÍZDOU.

K dispozici jsou tři režimy, které mohou být nastaveny: BACKLIGHT MODE (podsvícení budíku), PEAK MODE (nastavení maxima) and SETTING MODE (režim nastavení). V režimu nastavení jsou k dispozici tři funkce, které lze měnit: varování, zvuk a jas podsvícení. Stiskem <SET> vyberete barvu podsvícení budíku a stisk <PEAK> umožní nastavení maximální hranice, kdy budík je v normálním režimu. Stisk <SET> po dobu tří vteřin umožní vstup do režimu nastavení varování (Warning setting), zvuku (Sound setting) a jasu podsvícení (Backlight Brightness setting) v tomto pořadí, kdy budík je v normálním režimu.

- MAXIMÁLNÍ HRANICE (PEAK MODE):

  - Stiskem <PEAK> přejde budík do nastavení maximální hranice (Peak Mode), kdy se jehla posune na zaznamenanou vrcholnou hodnotu a rozsvítí se kontrolka “PEAK”.

  - Jakmile se zobrazí maximální hodnota, držte <PEAK> po dobu tří vteřin, tím dojde k vymazání předchozí maximální hodnoty, kontrolka “PEAK“ začne blikat.

  - Pokud je hodnota maximální hranice jasná, budík zabzučí jako potvrzení o nastavení změny.

  - Po 3 vteřinách nečinnosti se budík přepne zpět do normálního režimu.

- REŽIM NASTAVENÍ (SETTING MODE):

V tomto módu jsou k dispozici tři funkce, které mohou být měněny, v tomto pořadí: varování, zvuk, jas podsvícení. Podržte <SET> pro vstup do nastavení. Pokud jehla bliká, lze programovat nastavení.

Nastavení varování (Warning setting)

  - Pokud svítí kontrolka varování, lze hodnotu hranice varování nastavit. Stiskem <PEAK> posunujete jehlu ve směru hodinových ručiček a stiskem <SET> proti směru hodinových ručiček.

  - Podržením buď <PEAK> nebo <SET> posunete jehlu dle potřeby nastavení.

  - Budík se vrátí po 5 vteřinách nečinnosti do normálního režimu.

Nastavení zvuku (Sound setting)

- Pokud svítí kontrolky varování a “PEAK“, lze stiskem <PEAK> zvuk povolit nebo stiskem <SET> zvuk zakázat.

- Pokud je zvuk povolen, tedy varovný signál a zvuk tlačítek, budík dvakrát zabzučí jako potvrzení.

- Pokud je zvuk zakázán, tedy varovný signál a zvuk tlačítek, budík jednou zabzučí jako potvrzení.

- Budík se vrátí po 5 vteřinách nečinnosti do normálního režimu.

Nastavení jasu podsvícení (Backlight Brightness setting)

K dispozici je 9 úrovní jasu podsvícení budíku pro denní a noční režim. Aby bylo možné nastavovat noční režim, musí být oranžový kabel připojen k reostatu / 12V spínanému (+).

- Pokud kontrolka varování “PEAK“ blikají střídavě, stiskem <PEAK> zesvětlíte podsvícení a stiskem <SET> snížíte jas.

- Pokud je budík v režimu nastavení jasu podsvícení a reostat / 12V spínané (+) není připojen, lze nastavit jas denního režimu podsvícení.

- Pokud je budík v režimu nastavení jasu podsvícení a reostat / 12V spínané (+) je připojen, lze nastavit jas nočního režimu podsvícení.

- Budík se vrátí po 5 vteřinách nečinnosti do normálního režimu.